45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

# Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és az országos hatáskörű szervek vezetőivel - egyetértésben a következőket rendelem el:

###### A rendelet hatálya

# 1. § A rendelet hatálya kiterjed az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban (a továbbiakban: R.) előírt építészeti-műszaki tervdokumentációk (a továbbiakban: tervdokumentációk), valamint az R. hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez szükséges műszaki megvalósítási (a továbbiakban: kivitelezési) tervdokumentációk tartalmára.

###### Általános rendelkezések

# 2. § (1) Az építmény tervdokumentációját a tervezett építmény rendeltetésének, valamint a tervfajtának megfelelő tartalmú és részletességű dokumentumokból magyar nyelven kell összeállítani.

# (2) Az adott építmény szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció-részek értelemszerűen elhagyhatók.

# (3) A tervdokumentáció tartalmát tartalomjegyzékben kell rögzíteni.

# (4) A tervdokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítését a vonatkozó nemzeti szabványok vagy azokkal legalább egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell biztosítani.

# (5) A tervdokumentációban a vonatkozó hatályos nemzeti szabványokban, illetve a helyszínrajz vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott jelöléseket - azokra történő hivatkozással - kell használni.

# (6) Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos nemzeti szabvány hiányában egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni.

# (7) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:

# a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát,

# b) az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként,

# c) a tervező(k) nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát,

# d) a tervezés dátumát,

# e) az építésügyi hatósági engedélyt kérelmező nevét és eredeti aláírását.

###### Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció

# 3. § (1) Az elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az Étv. 35. §-ában meghatározott tartalommal és részletezettséggel kell kidolgozni.

# (2) Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési kérelem esetén a tervdokumentáció tartalmára vonatkozókat összesíteni kell.

# 4. § (1) A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési tervdokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

# a) földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát,

# b) helyszínrajzot (1:1000 méretarányban)

# ba) égtájjelöléssel,

# bb) 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,

# bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - telkek és az azokon lévő valamennyi meglévő és tervezett építmény méretarányos körvonalrajzával és tetőidomával, valamint rendeltetése (funkciója) feltüntetésével,

# bd) a tervezett beépítettségre jellemző mutatószámokkal (beépítési százalék, építménymagasság stb),

# be) az építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének jelölésével.

# (2) A településképi követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési tervdokumentációnak a tervezett építmény környezetbe illesztése, megjelenése (homlokzatképzése, színezése) bemutatása érdekében szükség szerint tömegvázlatot, fotómontázst, makettfotót vagy utcaképet kell tartalmaznia.

# (3) Az építészeti követelményeket tisztázó elvi építési engedélyezési tervdokumentációt a tervezett építmény jellegétől függően (legalább 1:200 méretarányú) az építmény részét vagy egészét bemutató alaprajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)ből, továbbá műszaki leírásokból és részletrajzokból kell összeállítani.

# (4) A műemléki, régészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint életvédelmi követelményeket is érintő elvi építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmát az építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatóságok - építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőző tervezői egyeztetés során - a felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek megfelelően határozzák meg.

# (5) A műszaki követelményeket előzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldások alkalmazhatóságára irányuló - elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az adott műszaki kérdés tisztázására elégséges részletezettségű (legalább 1:100 méretarányú) tervrajzokból és műszaki leírásokból kell összeállítani.

###### Építési engedélyezési tervdokumentáció

# 5. § Új építmény esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

# 1. földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát;

# 2. helyszínrajzot (1:500 vagy 1:1000 méretarányban)

# a) égtájjelöléssel,

# b) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek ábrázolásával,

# c) a tervezéssel érintett telkeken valamennyi terepszint feletti és alatti, meglévő építmény és a tervezett építmény rendeltetésének megnevezésével, méretarányos körvonalrajza, tetőidoma ábrázolásával, valamint az elbontásra kerülő vezetékek jelölésével,

# d) a közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület méretarányos körvonalrajza, tetőidoma, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajza ábrázolásával, rendeltetése megjelölésével,

# e) a tervezett és a meglévő épületek telekhatártól és egymástól való távolsági és építménymagassági méretével,

# f) a tervezési területre vonatkozó szabályozási tervben meghatározottak teljesítését igazoló mutatószámok, jellemzők (beépítési százalék, építménymagasság, szabályozási vonal stb.) szerepeltetésével,

# g) az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozásának, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolásával,

# h) a tervezett terepszintre jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,

# i) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értékkel, valamint a kitűzésre vonatkozó pontok, irányok meghatározásával,

# j) a tervezéssel érintett telkeken meglévő 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány jelölésével és a fa fajtájának megnevezésével;

# 3. tereprendezési tervet (1:500 méretarányban) az eredeti és a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával a telek természetes terepszintjének olyan megváltoztatása esetén, mely az R. értelmében építési engedélyhez kötött;

# 4. alaprajzokat a tervezett építmény valamennyi szintjéről (1:100 méretarányban), melyeken

# a) ábrázolni és méretekkel kell ellátni:

# aa) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,

# ab) a beépített berendezési tárgyakat,

# ac) a nyílásokat és nyílásáthidalókat,

# ad) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, méreteit, mindkét végének szintmagasságát,

# ae) a szerkezeti dilatációk helyét,

# af) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,

# b) meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát,

# c) jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát,

# 5. metszeteket (1:100 méretarányban) a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvéve, melyeken

# a) ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni:

# aa) az elmetszet, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket,

# ab) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,

# ac) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát, továbbá

# b) meg kell határozni az összes egymástól eltérő vizszintes és függőleges rétegfelépítést;

# 6. homlokzatokat (1:100 méretarányban) az építmény minden nézetéről, melyeken

# a) ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, esővíz- és légcsatornákat, kéményeket, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket,

# b) meg kell adni a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát,

# c) meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,

# d) zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén - a környezetbe illesztés bemutatására - ábrázolni kell a szomszédos épületek nézeteit;

# 7. a felvonó(k) és mozgólépcső(k) külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait;

# 8. üzemeléstechnológiai tervet a környezet-, természet-, tűz- és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó, valamint az előzetes egyeztetések során az érintett szakhatóságok által - a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján - jelzett esetekben és részletezettséggel;

# 9. kertépítészeti terveket (1:200 méretarányban) a külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott esetekben;

# 10. az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit (alaprajzokat legalább 1:100, nézeteket és metszeteket legalább 1:50 méretarányban);

# 11. műszaki leírást, mely ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, hőszigetelési, munkavédelmi stb. megoldásokat, az építmény és környezete kölcsönhatását, továbbá szükséges esetekben az alkalmazott szabványtól eltérő műszaki megoldást és a szakhatóságok által kért további információkat;

# 12. tűzvédelmi dokumentációt - a külön jogszabályban rögzített esetekben - mely tartalmazza

# a) az épület megközelíthetőségére,

# b) oltóvíz ellátására,

# c) tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára,

# d) az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire,

# e) a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására,

# f) épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint

# g) a tűzjelzésre és oltásra

vonatkozó megoldásokat;

# 13. talajmechanikai szakvéleményt négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezeteket tartalmazó, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű építményeknél, geotechnikai dokumentációt csúszás-, omlás- vagy barlangveszélyes, illetőleg alábányászott területen, valamint 5 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez;

# 14. igazoló műszaki számításokat a hatályos nemzeti szabványokban foglaltak, vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint:

# a) a fűtött vagy hűtött épületeknél épületfizikai, energetikai,

# b) minden két beépített szintnél magasabb vagy 5,40 m-nél nagyobb födémfesztávú épület esetében - az előregyártott elemek beazonosítását is biztosító - tartószerkezeti,

# c) zajforrást tartalmazó, illetve a határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél az akusztikai, és

# d) indokolt esetben a benapozásra vonatkozó megoldásokról;

# 15. szakértői véleményeket a külön jogszabályban elrendelt esetekben;

# 16. az 1. számú mellékletben szereplő kitöltött statisztikai adatlapot;

# 17. a rendelet hatálya alá tartozó távközlési építmények engedélyezéséhez az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő statisztikai adatlapot.

# 6. § Meglévő építmény átalakítása, bővítése esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak az 5. §-ban meghatározott tartalmi részletességgel az alábbiakat kell tartalmaznia:

# a) földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolata, ha a telek beépítettsége megváltozik,

# b) helyszínrajzot a meglévő épület befoglaló tömegét megváltoztató esetekben (1:500 méretarányban) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal,

# c) alaprajzo(ka)t (1:100 méretarányban) a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani szánt, valamint az az alatti-fölötti építményszintjeiről,

# d) alaprajzo(ka)t (1:100 méretarányban) az átalakított építmény átalakított építményszintjeiről,

# e) homlokzati rajzo(ka)t (1:100 méretarányban) vagy fotodokumentációt a meglévő építmény megjelenése szempontjából meghatározó nézeteiről,

# f) homlokzati rajzo(ka)t, az átalakított homlokzat(ok)ról (1:100 méretarányban),

# g) metszete(ke)t (1:100 méretarányban) a meglévő építmény szintszáma szempontjából meghatározó helye(ke)n, a befoglaló méretre jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,

# h) szintszám-, belmagasság- vagy tetőforma-változtatást eredményező átalakítás esetén metszete(ke)t a tervezett állapotról (1:100 méretarányban) a változtatás szempontjából meghatározó helye(ke)n, a változásra jellemző méretadatokkal és szintmagasságokkal,

# i) a felvonók, a mozgólépcsők külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait,

# j) üzemeléstechnológiai terveket a környezet-, természet-, tűz- és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó, valamint az előzetes egyeztetések során az érintett szakhatóságok által - a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján - jelzett esetekben,

# k) műszaki leírást, mely ismerteti a teljes építmény eredeti rendeltetését, valamint az átalakított építmény új rendeltetését, üzemeltetési technológiáját és könyezettel való kölcsönhatását, továbbá a tervlapokat kiegészítő információkat, a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, tűzvédelmi, hangszigetelési, hőszigetelési, munkavédelmi stb. megoldásokat, valamint szükséges esetekben a szakhatóságok által kért további információkat,

# l) szakértői véleményeket (1 évnél nem régebbi):

# la) a külön jogszabályban elrendelt esetekben, továbbá

# lb) az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton stb.) épületszerkezetekről, és

# lc) a 80 évesnél idősebb épületek tartószerkezeteiről,

# m) igazoló műszaki számításokat

# ma) a fűtött vagy hűtött épületek átalakított vagy bővített épületrészére vonatkozó épületfizikai, energetikai,

# mb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító, tartószerkezeti,

# mc) zajforrást tartalmazó, illetve határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél az akusztikai

megoldásokról,

# n) az 1. számú mellékletben szereplő kitöltött statisztikai adatlapot.

# 7. § (1) Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével - a tervdokumentációban összevonhatók.

# (2) Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen jelölni kell.

# (3) Az átalakított állapot alaprajzain és metszetein egyértelmű módon kell ábrázolni és jelölni az elbontásra kerülő és az új szerkezeteket.

# (4) Műemlék vagy helyi védelem alá tartozó építmény, illetve műemléki jelentőségű terület megjelenését érintő építés, bővítés, átalakítás esetében - eltérő jogszabályi intézkedés hiányában - az 5-6. §-ban felsoroltakon túl a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció és indokolt esetben színezési dokumentáció mellékelendő.

# 8. § (1) A jogerős és végrehajtható építési engedélyezési tervdokumentációtól való eltérésre irányuló kérelem mellékletét szolgáló tervdokumentációnak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azokat ismertető munkarészeket (pl. műszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia.

# (2) A műleírásban egyértelműen meg kell nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket.

###### Bontási engedélyezési tervdokumentáció

# 9. § A bontási engedélyezési tervdokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

# a) földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolata,

# b) műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, alaprajzát, metszetét, méreteit, anyagait és szerkezeteit,

# c) bontásra vonatkozó technológiai műszaki leírást: a műveleti sor, a munkavédelmi előírások, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározásával,

# d) helyi védelem alá tartozó építmény, illetve műemléki vagy tájképi jelentőségű területen lévő építmény elbontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,

# e) helyi védelem alá tartozó építmény elbontása esetén 1:100 méretarányú alaprajzo(ka)t minden szintről és legalább két egymással szöget bezáró metszetet,

# f) zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére.

###### Használatbavételi engedélyezési tervdokumentációt

# 10. § (1) A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékleteként tervdokumentációt csak az R.-ben meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azt ismertető munkarészeket (pl. a műszaki leírást és a számításokat) kell tartalmaznia.

# (2) A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési tervdokumentációnál meghatározottakkal.

# (3) Épület esetében a 2. számú mellékletben szereplő statisztikai adatlapot kell kitölteni.

# (4) Új felvonó, mozgólépcső létesítése vagy meglévő műszaki jellemzőinek megváltoztatása esetén a külön jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni.

###### Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció

# 11. § (1) A tervdokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési tervdokumentációnál leírtakkal.

# (2) A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében, a jelenlegi állapotot és a szándékolt továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni.

###### Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentációja

# 12. § (1) Az építési engedélyhez kötött építési munkával járó rendeltetés megváltoztatás esetében a tervdokumentáció tartalma azonos az építési engedélyezési tervdokumentációra előírtakkal.

# (2) Az építési munkával nem járó, vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával járó rendeltetés megváltoztatás esetében a tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

# a) a kötelezően elrendelt hatályos nemzeti szabványok és a szakmai jogszabályok, valamint

# b) a helyi építési szabályzat és szabályozási terv

előírásaiban meghatározott követelmények kielégítését bizonyító műszaki leírásokat (az üzemeléstechnológia, a tűzrendészet, valamint élet- és egészségvédelmi előírások), szakvéleményeket, fényképeket, illetve indokolt esetben felmérési alaprajzokat és metszeteket 1:200 méretarányban, továbbá tehernövekedéssel járó rendeltetés megváltoztatása esetében erőtani igazoló számítást.

###### Az építési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentációk

# 13. § (1) Az építmények kivitelezési tervdokumentációjának tartalmaznia kell a szintkülönbség-áthidalók alaprajzait és metszeteit (1:50 méretarányban) az épület minden 1,5 m-nél nagyobb függőleges méretű eleméről, mely ábrázolja és méretezi:

# a) a szintkülönbség-áthidaló geometriáját, szerkezetét,

# b) a fellépők szélességét és magasságát, járóvonalát,

# c) a csatlakozó szerkezeteket, korlátokat.

# Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintkülönbség-áthidalók az épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók.

# (2) A legfeljebb két beépített szintű, vagy 5,40 m szerkezeti fesztávú vagy 500 m2 szintterületű építmény építése, illetve az antennák, antennatartó szerkezetek és az azokhoz csatlakozó műtárgyak létesítése esetében a kivitelezési tervdokumentáció azonos az építési engedélyezési tervdokumentációval.

# (3) A (2) bekezdésben ismertetett jellemzőket meghaladó, de legfeljebb négy beépített szintű, vagy 6,00 m szerkezeti fesztávú, vagy 1000 m2 bruttó szintterületű építmény építése esetében a kiviteli tervdokumentációnak az építési engedélyezési tervdokumentáción túlmenően tartalmaznia kell tartószerkezeti tervet (méretarány 1:50), mely a teherhordó falak kivételével kiterjed az épület összes függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére és alapozására oly módon, hogy azok meghatározzák:

# a) a szerkezetek alakját, méretét és térbeli elhelyezkedését,

# b) előregyártott elemek esetén az elemek tengelyét és megnevezését,

# c) monolit szerkezet esetén a szerkezet vasalási módját és minőségét,

# d) tartószerkezeti részletét, csomópontját (méretarány legalább 1:20).

# Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású tartószerkezetek tervei az épületen belüli elhelyezkedésük egyértelmű jelölésével összevonhatók.

# (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, vagy a (3) bekezdésében meghatározott jellemzőket meghaladó építmény építése esetében minden munkarészre kiterjedő kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, mely az építők, szerelők, gyártók számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és az ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését.

# (5) A (4) bekezdés szerinti kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó közzétett nemzeti szabványok előírásain túlmenően, az építtető vagy annak megbízottja igényeinek, valamint a kivitelezési technológiának megfelelő bontásban és jelrendszerrel, de legalább az alábbi tartalommal kell elkészíteni:

# a) helyszínrajz (méretarány legalább 1:500),

# b) alaprajzok (méretarány legalább 1:50,)

# c) metszetek (méretarány legalább 1:50),

# d) homlokzatok (méretarány legalább 1:50),

# f) tartószerkezeti tervek (méretarány legalább 1:50, 1:20),

# g) épületgépészeti (víz, gáz, csatorna) tervek (méretarány legalább 1:50, 1:20),

# h) elektromos tervek (méretarány legalább 1:50),

# i) üzemeléstechnológiai tervek (méretarány legalább 1:50),

# j) részlettervek (méretarány legalább 1:20),

# j) méretkimutatások, konszignációk,

# k) műszaki leírások szakáganként.

# 13/A. § E rendelet alkalmazásában

# antenna: a távközlési építmények olyan berendezése, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására, illetve amely elektromágneses jelek vételére és sugárzására szolgál;

# antennatartó szerkezet: olyan távközlési építmény, amely az antenna elhelyezésére szolgál;

# antennához, antennatartó szerkezetekhez tartozó műtárgy: különösen oszlopok, alagutak, kábelszekrények, csatornák, föld alatti és föld feletti jelzők, védőműtárgyak.

###### A rendelet hatálybalépése

# 14. § Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez

###### 1. sz. Statisztikai adatlap

|  | Az épület rendeltetése | Az épület hasznos alapterülete* m2 | Létesítendő lakások (üdülő- egységek) száma, db |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lakóépület |
| 11. | Egylakásos lakóépület |  |  |
| 12. | Kétlakásos lakóépület |  |  |
| 13. | Három- és több lakásos lakóépület |  |  |
| 14. | Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) |  |  |
| 20. | Üdülőépület |
|  | Nem lakóépület |
| 31. | hivatali (iroda)épület |  |  |
| 32. | kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) |  |  |
| 33. | szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé) |  |  |
| 34. | oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület |  |  |
| 35. | közlekedési és hírközlési épület |  |  |
| 36. | ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) |  |  |
| 37. | mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) |  |  |
| 38. | egyéb nem lakóépület |  |  |
| 40. | Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások) |  |  |
| Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye): |  |  |

# * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a közös használatú helyiségeinek területe is.

# Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.

2. számú melléklet a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez

###### 2. sz. Statisztikai adatlap

# 1. Az ingatlan adatai:

(1) ........................................ helység ........................................ utca

(2) a telek területe: ........................................ m2

# 2. Az építés jellege:

(1) Új épület építése, (2) Épület-helyreállítás, (3) Emeletráépítés, (4) Tetőtér-, padlástér-beépítés, (5) Toldaléképítés, (6) Lakássá alakítás, (7) Lakás műszaki megosztása, (8) Lakásösszevonás

# 3. Az építés (kivitelezés) időtartama: ......... év ......... hónaptól ......... év ......... hónapig

# 4. (1) Az épületben épített lakások száma: ............ db, (2) összes hasznos alapterülete:  ........ m2

# (3) Más, önálló rendeltetési egység száma: ........ db, (4) összes hasznos alapterülete: ........ m2

# 5. Az épület (lakás) anyagai:

| (1) A függőleges teherhordó szerkezet anyaga |  |
| --- | --- |
| (2) A tetőfedés anyaga |  |
| (3) A homlokzati felületképzés anyaga |  |

# 6. Az új lakóépület tetőszerkezetének formája:

(1) Lapos tető, (2) Sátortető, (3) Nyeregtető, (4) Tagolt, (5) Erősen tagolt

# 7. Az új lakóépület szintjei és azok területe:

(1) Pinceszint: ..... m2, (2) Alagsor: ..... m2, (3) Földszint: ..... m2, (4) Emeletszint: ..... db

# 8. A lakásokhoz tartozó egyéb építmények és helyiségek:

(1) Gépkocsitárolók száma: ..... férőhely

(2) Úszómedence, (3) Télikert, (4) Egyéb, éspedig .....

# 9. Az épület (lakás) egyéb felszereltsége:

(1) Klíma, (2) Mesterséges szellőzés, (3) Központi porszívó, (4) Napkollektor, (5) Parabolaantenna,

(6) Komplett kábelszolgáltatás, (7) Lift, (8) Elektronikus vagyonvédelem, (9) Automata öntözőberendezés, (10) Egyéb, éspedig ...................................

# 10. Az épület (lakás) közműellátottsága:

(1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közüzemi vízellátás lakáson belül, (4) Közüzemi vízellátás telken belül, (5) Házi vízellátás, (6) Közműves csatorna, (7) Házi csatorna (derítő)

# 11. Az épített lakások területe, helyiségei:

|  |  | 1 szobás | 2 szobás | 3 szobás | 4 szobás | 5 szobás | 6 és több szobás | Összes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lakás |
| 1 | Lakások száma (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ebből: duplakomfortos (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lakások alapter. összesen (m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ebből: a szobák alapter. (m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Helyiségek száma összesen (db) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ebből: szobák száma |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,1-12,0 m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12,1-17,0 m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17,1-25,0 m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25,1- m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)-ből: főzőhelyiségek száma |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - 4,0 m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4,1-10,0 m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10,1- m2 alapter. (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | (5)-ből: gardróbhelyiség (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | fürdőszoba (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | mosdó, zuhanyozó (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | külön WC-helyiség (db) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | szauna (db) |  |  |  |  |  |  |  |

# 12. A lakás fűtési rendszere (db)

| 1 | Távfűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Egyedi központi fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etázsfűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Helyiségfűtés |  |  |  |  |  |  |  |

# 13. A hőleadás módja (db) :

| 1 | Légfűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Padlófűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Radiátor |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konvektor |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kályha |  |  |  |  |  |  |  |

# 14. A fűtés energiája (db) :

| 1 | Gáz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Villany |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szilárd |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |

3. számú melléklet a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez

# Antennatartó szerkezet:

| 1. | Az építés helyének közigazgatási címe: a) irányítószám |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | b) helység |  |
| 3. | a) utca, házszám, helyrajzi szám |  |
| 4. | Alátámasztás középpontjának koordinátái: a) EOVx |  |
| 5. | b) EOVy |  |
| 6. | Telephelyének Balti-tenger szintjéhez mért magassága (m) |  |
| 7. | Talppontjának magassága a földtől (m) |  |
| 8. | Magassága (villámcsúcs nélkül) (m) |  |
| 9. | Típusa vagy szerkezete |  |
| 10. | Tulajdonosa |  |
| 11. | Tulajdonosának közigazgatási címe: a) irányítószám |  |
|  | b) helység |  |
|  | c) utca, házszám |  |

# Az építési engedély köteles antenna adatai:

| 1. | Gyártója: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Típus jelzése: |  |
| 3. | Típusa: |  |
| 4. | Üzemi frekvenciasávja: |  |
| 5. | Nyeresége (dB): |  |
| 6. | Legnagyobb lineáris mérete (m): |  |
| 7. | Felülete (m2): |  |

4. számú melléklet a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez

# A természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez az alábbi dokumentumok szükségesek.

# 1. Az antennát befogadó ingatlan és a szomszédos ingatlanok helyszínrajza 1:1000 léptékben.

# 2. Az antenna szerkezeti vázrajza oldalnézetben.

# 3. Az antennát övező táj 4 km-es sugarú körön belüli vázrajza 1:5000 léptékű vázrajz, amelyen ábrázolni kell mindazon építményt és természeti képződményt (jellemző magassági adatokkal), amelyek befolyásolják az antenna láthatóságát.

# 4. Az antenna esetleges álcázási módját.

# 5. Az antenna és a vele távközlési kapcsolatban lévő szomszédos antennák elhelyezkedésének vázrajza értelemszerű léptékben.